## Slide 1: 라즈베리 파이 기반 TCP 음성 통신
2021.03.19
김현아 (kimha1999@skuniv.ac.kr)

## Slide 2: 목차
Overview
  소켓 통신
    TCP/UDP
  다중 프로세스
    fork
    thread
  ALSA 라이브러리
  Raspberry Pi
PoC

## Slide 3: Overview

## Slide 4: 소켓 통신 (1/3)
네트워크상에서 동작하는 프로그램 간 통신의 종착점(Endpoint)
프로토콜과 IP 주소, 포트 넘버로 정의
프로세스를 식별하는 값인 포트를 통하여 통신

## Slide 5: 소켓 통신 (2/3)
TCP (Transmission Control Protocol)
  전송을 제어하는 프로토콜로 IP와 함께 사용
  연결형으로 연결 설정과 해제하는 과정을 거침
  흐름 제어와 혼잡 제어 기능을 지원
  재전송 기능이 있어 높은 신뢰성을 가짐
client
server
< 연결형 통신 절차 >

## Slide 6: 소켓 통신 (3/3)
UDP (User Datagram Protocol)
  데이터그램 단위로 처리하는 프로토콜을 의미
  비연결형으로 TCP와 같은 연결 신호 절차가 없음
  헤더의 체크썸을 통해 최소한의 오류만 검출
  데이터의 전송을 보장할 수 없음
server
client
< 비연결형 통신 절차 >

## Slide 7: 다중 프로세스 (1/2)
프로세스
  컴퓨터에서 연속적으로 실행되고 있는 프로그램
멀티 프로세싱
  Fork를 통해 프로세스를 늘려 프로그램들을 병렬로 처리
  부모-자식 관계를 지니지만 자신만의 메모리 영역을 가짐
  환경변수를 상속만 하고 독립적인 관계

## Slide 8: 다중 프로세스 (2/2)
스레드
  프로세스 내에서 실행되는 흐름의 단위
멀티 스레딩
  하나의 프로세스 내에서 병렬로 처리
  프로세스 내의 주소 공간이나 메모리를 공유
  메모리 공간과 자원 소모의 감소

## Slide 9: ALSA 라이브러리
리눅스 운영 체제에 오디오 기능을 제공
OSS(Open Sound System)를 대체
다중 처리와 전이중 통신을 지원
장치 선택 – 장치 설정 – 데이터 송수신 단계를 가짐
*ALSA : Advanced Linux Sound Architecture

## Slide 10: Raspberry Pi
신용카드 크기의 싱글 보드 컴퓨터
기본적으로 SD카드를 통해 부팅
  리눅스 커널 기반 운영 체제
  최적화된 데비안 기반의 라즈비안 사용
USB와 GPIO를 통해 모터나 센서 제어에 사용

## Slide 11: PoC

## Slide 12: Test scenario
Record( )
Send( )
Play( )
Recv( )
Play( )
Recv( )
Record( )
Send( )
Thread 1
Thread 2
Thread 1
Thread 2
SERVER
CLIENT
음성 데이터 녹음
음성 데이터 송신
음성 데이터 수신
음성 데이터 재생

## Slide 13: Test scenario
Record( )
Send( )
Play( )
Recv( )
Play( )
Recv( )
Record( )
Send( )
Thread 1
Thread 2
Thread 1
Thread 2
SERVER
CLIENT
음성 데이터 녹음
음성 데이터 송신
음성 데이터 수신
음성 데이터 재생

## Slide 14: Test scenario
Record( )
Send( )
Play( )
Recv( )
Play( )
Recv( )
Record( )
Send( )
Thread 1
Thread 2
Thread 1
Thread 2
SERVER
CLIENT
음성 데이터 녹음
음성 데이터 송신
음성 데이터 수신
음성 데이터 재생

## Slide 15: Test scenario
Record( )
Send( )
Play( )
Recv( )
Play( )
Recv( )
Record( )
Send( )
Thread 1
Thread 2
Thread 1
Thread 2
SERVER
CLIENT
음성 데이터 녹음
음성 데이터 송신
음성 데이터 수신
음성 데이터 재생

## Slide 16: Test bed
Voice chat
Client App.
OS: Raspbian
HW: Raspberry Pi 4
(210.110.34.146)
Client
Voice chat
Server App.
OS: Raspbian
HW: Raspberry Pi 4
(210.110.34.145)
Server
Wireshark

## Slide 17: PoC (1/2)
< 기본 IP로 연결 >
< 새 IP 입력 >
< IP 설정 >
< 실행 중 화면 >

## Slide 18: PoC (2/2)
Wireshark
Sever IP : 210.110.34.145
Client IP : 210.110.34.146